Zadávací dokumentace

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov"

PŘÍLOHA Č. 5 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, řídícího systému a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť.

Parametry stanovené tabulkou č. 1 a č. 2 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny jednotlivé parametry. Zadavatel může během zadávacího řízení účastníka vyzvat k předpoložení navrhovaného svítidla, jehož parametry (například vyzařovací křivka, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve fotometrické laboratoři. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Standardy města Tachov:

Závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel jejich optometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti (tabulka č. 1, 2) a spolehlivosti pro provoz v soustavách veřejného osvětlení, které jsou v jejich správě. Standardy jsou závazné pro dodavatele svítidel a ostatních komponent soustav VO. Vyhlášením těchto standardů provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních komunikací v souladu s normami ČSN EU 13201-1-4 a normami pro elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky č. 352/2005 Sb.

Zadavatel může po účastníkovi chtít předložit tyto vzorky:

- 1x silniční svítidlo, které odpovídá výpočtu č. 1, (příloha č. 8)

- 1x parkové svítidlo, které odpovídá výpočtu č. 23, (příloha č. 8, řádek 1)

Tabulka č.1 – Vybrané požadavky zadavatele na silniční svítidla

| Požadované technické parametry LED svítidel |
| --- |
| Jmenovité napětí | 230 V/50 Hz (rozsah 170–305 V-AC) |
| Příkon svítidla | 15-120 W |
| Krytí modul / přístrojová část | IP66 a vyšší |
| Svítidlo | Tlakově litý hliník |
| LED předřadník | S možností CLO, stmíváním, propojení s řídicím systémem |
| Provozní teplota okolí | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 50 °C. |
| Montážní průměr | Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno šrouby z nerezové oceli. |
| Teplota chromatičnosti TK | 2 700 K |
| CRI index podání barev | Ra> 70 |
| Udržovány světelný tok L80 | minimálně 100.000 hod./25 °C |
| Celkový tok @25 °C | 1.000 - 16.000 lm |
| Optický systém | Čipy s optikou umístěné pod tvrzeným sklem |
| Přepěťová ochrana | Ochrana proti kolísání napětí 6kV |
| ULR | Podíl dolního toku svítidla musí být 99 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být nejvýše 1 % z důvodu omezení vzniku rušivého světla. 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. |
| Hmotnost | Maximálně 11 kg |
| Rozměry (DxŠxV) (mm) | 600/300/150 |

Obrázek 1.: Požadovaný tvar silničního svítidla

Tabulka č.2 – Vybrané požadavky zadavatele na parková svítidla

| Požadované technické parametry LED svítidel |
| --- |
| Jmenovité napětí | 230 V/50 Hz |
| Příkon svítidla | 30-100 W |
| Krytí modul / přístrojová část | IP66 a vyšší |
| Svítidlo | Tlakově litý hliník |
| LED předřadník | S možností CLO, stmíváním, propojení s řídicím systémem |
| Provozní teplota okolí | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 70 °C. |
| Montážní průměr | Na sloup o průměru 70 mm |
| Teplota chromatičnosti TK | 2 700 K |
| CRI index podání barev | Ra> 70 |
| Udržovány světelný tok L80 | minimálně 75.000 hod |
| Optický systém | Čipy s optikou umístěné pod tvrzeným sklem |
| Přepěťová ochrana | Ochrana proti kolísání napětí |
| ULR | Podíl dolního toku svítidla musí být 99 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být nejvýše 1 % z důvodu omezení vzniku rušivého světla. |
| Hmotnost | Maximálně 11 kg |
| Rozměry (DxŠxV)(mm) | Průměr 550/650 |

Obrázek 2.: Požadovaný tvar parkového svítidla

Požadavky na řídící systém a webovou aplikaci veřejného osvětlení

1- Technické vlastnosti řídicího systému pro VO:

1. Individuální monitoring a řízení každé světelného místa zvlášť zajištěný obousměrnou komunikací

2. Lokální řízení

3. Nadřazená úroveň

Jde o dohledový systém nad VO pro centrální správu technického vybavení města, resp. pro integraci VO do stávajícího městského informačního systému jako subsystému. Tato úroveň je většinově provozována na stacionárním pracovišti s PC. Je požadován i přístupu přes mobilní telefony či tablety.

2- Systém řízení musí umožňovat:

- možnost ovládání celé soustavy najednou

- možnost ovládaní od jednotlivých úseků po až po jednotlivá svítidla (například v krizových místech restaurace, bary, diskotéky, jiné domy a budovy, kde nechceme v určité časové úseky řešit stmívání svítidel.

- Nastavení ovládacích režimů, resp. změn v časovém programu v průběhu noci nejméně 5x.

- Zajištění zpětné vazby – hlášení poruch formou emailu nebo SMS, kdy provozovatel okamžitě zjistí, který světelný bod je nefunkční.

- Možnost pasportizace – databáze: zápisu identifikačních údajů ke svítidlu jako je typ svítidla, výška stožáru, typ výložníku, typ svorkovnice, datum montáže, datum poslední revize, doba záruky, historie zásahů světelném bodu, nominální elektrické parametry (napětí, příkon).

- Sběr a archivace provozních informací a prezentace po nastavitelných časových úsecích od-do v jednotkách hodina, den, týden, měsíc, rok. Dále umožňuje filtrovat tyto pohledy na jednotlivá svítidla, ulice či jinak sestavené skupiny svítidel do úseků.

- Umožňuje zpracování statistik typu: celková roční spotřeba po měsících, celková spotřeba dle noční hodiny, kolik hodin se svítilo celkem v každém nastavitelném režimu, kolik hodin se svítilo každý den, počet poruch, vyhodnocení poruch dle jednotlivých měsíců.

- Vizuální informace o každém světelném modu nad mapovým podkladem s vyznačením jednotlivých úseků. U světelného bodu: svítí/ nesvítí, na kolik procent svítí, porucha a její typ termín další revize apod.

- Nastavení intervalu revizí soustavy VO, kde systém sám upozorní formou sms, emailu provozovatele o konci revize celé soustavy.

3 - Požadavky a popis vizualizace dat ve webové aplikaci:

Na cílovém zařízení není zapotřebí instalace specializované aplikace, protože přímo podporuje zobrazení v běžných prohlížečích a na různých zařízeních jako mobil, tablet, desktop.

Podporuje tzv. responsivní design, tj. automatickou volbu rozlišení pro dané zařízení a velikost obrazovky.

Nativní součástí řešení je autorizace, tedy:

- Ověření proti DB uživatelům

- Ověření proti DB tabulce uživatelů

- Ověření SSO (Single Sign On – jedno přihlášení do více aplikací najednou)

- Správu uživatelů a řízení uživatelských oprávnění prostřednictvím uživatelských rolí

(např. administrátor, technik, manažer…)

Má možnost dvou režimů provozu

- Otevřený systém – komunikace přes internet, aplikace je po přihlášení dostupná na internetu

- Privátní systém – komunikace přes intranet, aplikace je po přihlášení dostupná pouze na privátní síti

Integrace s jinými aplikacemi již provozovanými nebo i budoucími je dána nativní prací nad RDBMS (Relational DataBase Management System.)

- Přenos a archivace dat do databázového systému

- Ideální použití v kombinaci s RDBMS PostrgeSQL (možno provozovat i nad platformami MS SQL Server a Oracle)

- Data v RDBMS jsou případně k dispozici jiným aplikacím k dalšímu využití

Z principu jde o systém pro správu tzv. workflow procesů s nativní dokumentací průběhu řešení např. servisních a konfiguračních událostí

Jde o univerzální nástroj s možností vizualizovat prakticky libovolná data:

- Vizualizace dat tabelární formou

- Třízení, řazení, filtrování

- Zobrazení detailu záznamu včetně jednotlivých formulářů (záložek) o Např. aktuální stav, pasportizační údaje, historie stavů, mapa atd.

- Vizualizace dat formou přehledových schémat

- Vizualizace dat formou grafů

- Sestavení a uložení uživatelských pohledů na data (uživatelské filtry)

- Možnost ukládání a sledování historie akcí uživatelů a vložených záznamů

- Možnost zasílání emailových notifikací

- Možnost generování dokumentů podle času

- Možnost generování sestav (PDF, HTML, XLSX, CSV…)

Důležitou vlastností pro praktickou správu veřejného osvětlení je nativní připojování a evidence externích dokumentů nejrůznějšího charakteru přímo k objektům – fotografie, revizní zprávy, schémata…

Má integrovaný klasický mapový klient nebo HTML5 vektorový klient

- Zakreslení polohy

- Zobrazení libovolných vrstev (rastrové a vektorové soubory, WMS, WFS, WMTS, mračna bodů, data z databáze atd.)

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po účastníkovi výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků norem ČSN EN 13 201.

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení

Níže je uvedena přehledná mapka města se zakreslenými úseky pozemních komunikací (obr.1), kde je navržena výměna svítidel.

Obrázek 3 a 4: Zatřídění komunikací na mapovém podkladu

Instalovaný příkon nových svítidel

Instalovaný příkon u nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 12,515 kW. Hodnotu nově instalovaného příkonu účastník vyplní do přílohy č.1 Krycí list.

Obrázek 5: Režim stmívání

Tabulka č.3 – Seznam řešených světelných bodů

| Inventární číslo | Ulice | pořadí | Třída osvětlení | TCI | Typ svítidla | Náklon svítidla (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0064 | U Mohyly | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0065 | U Mohyly | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0066 | U Mohyly | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0067 | U Mohyly | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0068 | U Mohyly | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0106 | U Penzionu | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0125 | U Penzionu | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0130 | Ve Vilkách | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0131 | Ve Vilkách | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0132 | Ve Vilkách | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0133 | Ve Vilkách | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0134 | Ve Vilkách | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0138 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0139 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0140 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0141 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0142 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0143 | Zárečná | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0144 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0162 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0163 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0164 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0164 | Stadtrodská | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0165 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0165 | Stadtrodská | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0166 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0166 | Stadtrodská | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0167 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0168 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0169 | Stadtrodská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0198 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0225 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0226 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0227 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0228 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0229 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0229 | Stadtrodská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0230 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0230 | Stadtrodská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0231 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0231 | Stadtrodská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0232 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0233 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0234 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0235 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0236 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0237 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0238 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0239 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0240 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0241 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0313 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0313 | T. G. Masaryka | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0314 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0315 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0316 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0316 | T. G. Masaryka | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0317 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0319 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0319 | T. G. Masaryka | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0320 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0320 | T. G. Masaryka | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0321 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0321 | T. G. Masaryka | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0322 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0324 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0325 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0348 | Jungmannova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0349 | Jungmannova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0360 | Jungmannova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0361 | Jungmannova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0362 | Jungmannova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0386 | Jabloňová | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0387 | Jabloňová | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0391 | Jabloňová | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0391 | Jabloňová | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0419 | Lesní | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0420 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0421 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0422 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0423 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0424 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0425 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0426 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0427 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0428 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0429 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0430 | Lesní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0441 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0459 | Hornická | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0459 | Hornická | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0460 | Hornická | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0461 | Hornická | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0462 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0463 | Hornická | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0464 | Hornická | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0465 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0466 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0467 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0468 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0469 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0470 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0471 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0472 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0473 | Hornická | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 10 |
| 0503 | Ke Stadionu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0504 | Ke Stadionu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0505 | Ke Stadionu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0506 | Ke Stadionu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0507 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0508 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0509 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0510 | Ke Stadionu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0511 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0512 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0528 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo sym 30W | 0 |
| 0529 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0530 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0532 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0534 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0535 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0536 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0537 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0538 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0539 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0540 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0561 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0562 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0563 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0564 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0565 | T. G. Masaryka | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 0 |
| 0566 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0567 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0568 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0569 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0570 | Stadtrodská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0571 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0572 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0573 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0592 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0593 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0610 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0611 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0612 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0613 | Pionýrská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0613 | Pionýrská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0623 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0624 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0625 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0626 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0627 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0628 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0629 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0630 | 1.máje | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0632 | MK souběžná s ulicí 1.máje | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0633 | MK souběžná s ulicí 1.máje | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0634 | MK souběžná s ulicí 1.máje | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0635 | MK souběžná s ulicí 1.máje | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0636 | MK souběžná s ulicí 1.máje | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0637 | Stezka z Hornické ulice | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0638 | Stezka z Hornické ulice | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0639 | Stezka z Hornické ulice | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0640 | Stezka z Hornické ulice | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0641 | Stezka z Hornické ulice | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0670 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0670 | Panenská | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0671 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0671 | Panenská | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0672 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0672 | Panenská | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0673 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0673 | Panenská | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0674 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0674 | Panenská | 2 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 0742 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0743 | U Náhonu | 1 | P4 | 2 700 K | Parkové LED svítidlo asym 30W | 0 |
| 0833 | Korandova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0932 | Polní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0933 | Polní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0934 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0935 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0937 | R .Svobodové | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0938 | R .Svobodové | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0939 | R .Svobodové | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0940 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0941 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0942 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0943 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0944 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0945 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0946 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0947 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0948 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0949 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0950 | Na Stráni | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0951 | Na Stráni | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0957 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0958 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0959 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 0960 | Polní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0961 | Polní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0962 | Polní | 1 | P4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 0963 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0964 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0965 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0980 | Na Stráni | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 0998 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 0999 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 0999 | Rapotínská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1000 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1000 | Rapotínská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1009 | Trocnovská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1009 | Trocnovská | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1010 | Trocnovská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1010 | Trocnovská | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1011 | Trocnovská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1012 | Trocnovská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1014 | Trocnovská | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1015 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1016 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1017 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1018 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1019 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1020 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1021 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1021 | Jana Ziky | 2 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1022 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1023 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1024 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1025 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1026 | Jana Ziky | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1027 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1027 | Rapotínská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1028 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1028 | Rapotínská | 2 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1029 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1030 | Rapotínská | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 60W | 0 |
| 1031 | Želivského | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1032 | Želivského | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1033 | Želivského | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1034 | Korandova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1035 | Korandova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1036 | Korandova | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 30W | 0 |
| 1037 | Želivského | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1038 | Želivského | 1 | P3 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 40W | 0 |
| 1180 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1181 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1182 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1183 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1184 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1185 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1186 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1187 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1188 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1189 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1190 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1191 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1296 | Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 50W | 0 |
| 1342 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 1343 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 1344 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 1345 | Panenská | 1 | M4 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 100W | 10 |
| 1442 | Stezka Tachov-Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1443 | Stezka Tachov-Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1444 | Stezka Tachov-Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1445 | Stezka Tachov-Vítkov | 1 | M5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1446 | Vítkov | 1 | P5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1448 | Vítkov | 1 | P5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |
| 1449 | Vítkov | 1 | P5 | 2 700 K | Silniční LED svítidlo 15W | 10 |

Obrázek 6-12: Řešené světelné body na mapovém podkladu: