Příloha č. 3

Technické parametry

Vozidlo musí splňovat následující podmínky:

- nové vozidlo

- typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR;

- vozidla musí splňovat technické parametry a výbavu v souladu s minimálními

požadavky zadavatele dle přílohy

| Minimální technické parametry a úroveň výbavy vozidla požadované kupujícím |
| --- |
| Motor | typ motoru | zážehový |
|  | počet válců | 4 |
|  | objem (cm3) | 1200 – 1600 |
|  | výkon (kW) | min. 66 |
|  | exhalační norma | Euro 6 |
| Karoserie/podvozek | typ karoserie | Hatchback |
|  | barva | libovolná |
|  | převodovka | 5 stupňů |
|  | počet dveří | 5 |
|  | stěrač zadního okna s ostřikovačem | Ano |
|  | centrální zamykání | Ano |
|  | imobilizér | Ano |
| Vnitřní vybavení | počet míst k sezení | 5 |
|  | dělené zadní sedadlo | Ano |
|  | ABS, ESP | Ano |
|  | posilovač řízení | Ano |
|  | klimatizace | Ano |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce | Ano |
|  | Přední mlhová světla | Ano |
|  | Automatické denní svícení při nastartování motoru | Ano |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | Ano |
|  | Výškově nastavitelný volant | Ano |
|  | Elektrické ovládání předních oken | Ano |
|  | Autorádio | Ano |
|  | Mechanické zabezpečovací zařízení řadicí páky | Ano |
|  | Povinná výbava | Ano |
|  | Dokumentace vozidla v českém jazyce | Ano |